ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Τηλεφωνική Συσκευή VoIP |
| --- |
| α/α | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |
| 1 | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής. | ΝΑΙ |  |
| 2 | Ποσότητα. | 20 |  |
| 3 | Οι προσφερόμενες τηλεφωνικές συσκευές είναι καινούριες και αμεταχείριστες | ΝΑΙ |  |
| 4 | Θύρες Ethernet 10/100 | 2 |  |
| 5 | Τουλάχιστον δύο γραμμές | ΝΑΙ |  |
| 6 | Υποστήριξη PoE | ΝΑΙ |  |
| 7 | Υποστήριξη τροφοδοσίας από ρεύμα | ΝΑΙ |  |
| 8 | Τροφοδοτικό | ΝΑΙ |  |
| 9 | Οθόνη πληροφοριών (αναγνώριση κλήσης, μενού κ.λπ.) | ΝΑΙ |  |
| 10 | Δυνατότητα διαχείρισης από browser | ΝΑΙ |  |
| 11 | Στη συσκευασία κάθε τηλεφωνικής συσκευής περιλαμβάνεται φύλλο οδηγιών για τη λειτουργία της | ΝΑΙ |  |
| 12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (αρχομένης από την ημερομηνία οριστικής παραλαβή των υλικών) | ≥ 2 έτη |  |